保定洁聪箱包配件制造有限公司

箱包配件生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:保定洁聪箱包配件制造有限公司

编制单位: 河北新环检测集团有限公司

2019年7月

建设单位法人代表: 安文克

编制单位法人代表:	高文娜

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人:

填    表    人：

建设单位      （盖章）         编制单位      （盖章）

电话：15830934150              电话：0312-5900398

传真：    /                    传真：0312-5900398

邮编： 074004                  邮编：071000

地址：保定白沟新城北环路南侧   地址：保定市云杉路115号

表一

| 建设项目名称 | 保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 保定洁聪箱包配件制造有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 保定白沟新城北环路南侧 |
| 主要产品名称 | 箱包壳 |
| 设计生产能力 | 年产箱包壳65万个 |
| 实际生产能力 | 年产箱包壳65万个 |
| 建设项目环评时间 | 2018年1月16日 | 开工建设时间 | 2018年3月 |
| 调试时间 | 2019年7月 | 验收现场监测时间 | 2019年7月6日、7日 |
| 环评报告表 审批部门 | 保定市环境保护局白沟新城分局 | 环评报告表 编制单位 | 保定新创环境技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 40万元 | 环保投资总概算 | 8万元 | 比例 | 20% |
| 实际总投资 | 40万元 | 环保实际总投资 | 8万元 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4、《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）； 5、保定新创环境技术有限公司编制的《保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目环境影响报告表》； 6、保定市环境保护局白沟新城分局保白环表[2018]5号审批意见，2018年1月16日。 |

续表一

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业、表2其他企业及其表3标准；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求； 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 3、总量控制指标执行保白环表[2018]5号。 验收执行标准及标准值 |
| --- | --- |
|  | 类别 | 监测项目 | 验收依据及标准值 |
|  | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 排放浓度 | ≤40 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业、表2其他企业及其表3标准（排气筒高度未高出周围200米半径范围5米以上，排放限值严格50%执行） |
|  |  |  |  | 最低去除效率 | ＞90% |  |
|  |  |  | 无组织 | 周界外最高浓度 | ≤2.0 mg/m3 |  |
|  |  | 苯 | 有组织 | 排放浓度 | ≤2 mg/m3 |  |
|  |  |  | 无组织 | 周界外最高浓度 | ≤0.1 mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 有组织 | 排放浓度 | ≤15 mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 | 无组织 | 周界外最高浓度 | ≤0.6 mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 | 无组织 | 周界外最高浓度 | ≤0.2 mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 车间门口 | 排放浓度 | ≤4.0 mg/m3 |  |
|  |  | 苯 |  | 排放浓度 | ≤0.4 mg/m3 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 排放浓度 | ≤1.0 mg/m3 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 排放浓度 | ≤1.2 mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 排放浓度 | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求（排气筒高度未高出周围200米半径范围3米以上，排放速率严格50%执行） |
|  |  |  |  | 排放速率 | 1.75kg/h |  |
|  |  |  | 无组织 | 周界外最高浓度 | 1.0mg/m3 |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 类别 | 监测项目 | 验收依据及标准值 |
|  | 噪声 | 厂界噪声dB(A) | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  |  | 昼间 | 60 |  |
|  | 总量控制指标 | SO2（t/a） | 0 | 保白环表[2018]5号 |
|  |  | NOx（t/a） | 0 |  |
|  |  | 颗粒物（t/a） | 0.009 |  |
|  |  | COD（t/a） | 0 |  |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0 |  |
|  |  | VOCs（t/a） | 0.1 |  |

表二

工程建设内容： 本项目位于保定白沟新城北环路南侧，中心地理位置坐标为东经116°0ˊ40.43＂，北纬39°07ˊ59.63＂。项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业，生产车间距东侧在建住宅小区最近距离为105m。 保定洁聪箱包配件制造有限公司于2017年11月委托保定新创环境技术有限公司编制完成了《保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目环境影响报告表》，保定市环境保护局白沟新城分局于2018年1月16日进行了批复，批复文号为保白环表[2018]5号。 本项目总占地面积173m2（租用高艳英的部分已有闲置厂房进行建设），厂区东侧为生产车间（2F）,西侧为挤出车间和粉碎间。本项目生产规模为年产箱包壳65万个，项目总投资40万元，其中环保投资8万元，项目劳动定员8人，年工作300天，8小时工作制，每天一班。 项目主要生产设备一览表见表1。 表1 主要生产设备一览表 序号 设备名称 环评要求建设情况 实际建设情况 备注 规格型号 数量 规格型号 数量 1 出板机 / 1台 / 1台 与环评一致 2 吸塑机 / 6台 / 6台 与环评一致 3 锯边机 / 2台 / 2台 与环评一致 4 冲孔机 / 2台 / 2台 与环评一致 5 搅拌机 / 1台 / 1台 与环评一致 6 粉碎机 / 1台 / 1台 与环评一致

表二

原材料消耗及水平衡： 1、项目主要原辅材料消耗情况一览表见表2 表2 调试期间主要原辅材料消耗情况一览表 序号 物料名称 环评要求消耗量（t/月） 实际消耗量（t/月） 1 ABS颗粒 10.8 10.8 2 1475增韧剂 0.75 0.75 3 PC膜 / 0.01 2、给排水 给水：本项目用水主要为出板机、吸塑机冷却补充水及职工生活污水，总用水量为0.5 m3/d，其中出板机、吸塑机冷却水补充量为0.1 m3/d，生活用水为0.4 m3/d。 排水：本项目出板机、吸塑机冷却水循环使用，定期补充，补充水全部耗损，不外排；项目废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.32 m3/d，经化粪池处理后与其他污水一并经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂集中处置。 图1 项目水量平衡图

续表二

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 图2 箱包壳生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 项目挤出原料分别为ABS颗粒、1475增韧剂，按照设计配比称量后，放入搅拌机进行搅拌混合，搅拌完成后原料放入出板机料斗进行加热至熔融状态后挤出成板，出板加热温度为170℃左右，出板后进行吸塑，吸塑温度为110℃左右，吸塑成型后经冷却水冷却，后经锯边、冲孔（部分产品须经覆膜），检验合格后即为成品。 图3 废料回收工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 废料（边角料、残次品）经破碎后可达到工艺要求，全部回用于挤出工序。 项目产生污染物情况： 废气：本项目产生的废气主要为挤出成型、吸塑工序产生的非甲烷总烃；破碎工序产生的颗粒物； 废水：本项目产生的废水主要为职工生活污水； 噪声：本项目产生的噪声主要为各生产设备、引风机等运行时产生的噪声； 固废：本项目产生的固体废物主要为锯边、冲孔产生的边角料；检验工序产生的残次品；除尘布袋产生的除尘灰；职工生活产生的生活垃圾。

续表二

验收范围及内容 本次是对“保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目”环境保护整体验收。 ①废气──项目破碎工序产生的废气经1套布袋除尘器处理后，经1根15米高排气筒排放；出板、吸塑工序产生的废气经1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放，均为检测内容。 ②噪声──项目厂界噪声，为具体检测内容。 ③固体废物──项目产生的固体废物为检查内容。 ④废水──项目产生的废水为检查内容。 ⑤项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况及规章制度建设情况等，为本项目验收报告的检查内容。 项目变更情况： 经现场调查和与建设单位核实，本项目实际建设情况与环评要求存在以下变更： 1、项目环评要求破碎工序产生的废气经布袋除尘器处理后，与出板、吸塑工序产生的有机废气经1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”处理后共用1根15米高排气筒排放。而实际建设情况为破碎工序产生的废气经布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放；出板、吸塑工序产生的有机废气经1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”处理后，通过1根15米高排气筒排放。由于各工序的处理设施及排放方式均未发生变化，未对外界环境产生不良影响，所以不属于重大变更。 2、审批意见中要求：破碎工序产生的颗粒物（有组织）经“1个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒”外排。而实际建设情况为：破碎工序产生的颗粒物（有组织）经“密闭破碎间+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒”外排。由于处理设施实际建设效果优于审批意见要求，所以不属于重大变更。 3、吸塑工序需在真空下操作，抽真空过程中会有少量有机废气外排，所以企业现把抽真空过程中产生的有机废气引入排气筒，与出板、吸塑工序产生的有机废气一起进行处理，处理后的废气通过排气筒排放。

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程（附处理流程示意图，标出废水、废气监测点位）： 1、废气： 本项目产生的废气主要为出板、吸塑工序产生的有机废气、真空泵抽真空产生的有机废气和破碎工序产生的颗粒物。其中出板、吸塑工序、抽真空产生的有机废气经集气罩收集后，进入1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”进行处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放；破碎工序在密闭的破碎间内，产生的颗粒物收集后经布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放；未经处理的废气进行无组织排放。冬季取暖采用空调、电暖气，不设燃煤、燃气设施。 注： ◎为废气监测点位 图4 废气处理工艺流程及监测采样点位示意图 现场废气处理设施照片见图5。

表三

表三

图5 现场废气处理设施照片

续表三

2、废水： 本项目废水主要为循环冷却水和职工生活污水。其中冷却水定期补充，循环使用，不外排；职工生活污水主要为盥洗废水，沉淀池沉淀后，经市政污水管网进入保定白沟新城污水处理厂进行处理。 注：★为废水监测采样点位 图6 污水处理流程及验收监测采样点位示意图 3、噪声： 本项目产生的噪声主要为生产设备及风机运行时产生的机械噪声。通过选用低噪声设备，设备安置在车间内，采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。 4、固体废物： 本项目产生的固体废物主要包括锯边工序、冲孔工序产生的边角料、检验工序产生的残次品、布袋除尘器除尘灰及职工生活垃圾。其中边角料、残次品年产生量约为10t/a，经破碎后全部回用于生产；除尘灰年产生量约为0.01t/a，属于一般固废，由当地环卫部门统一清运；生活垃圾年产生量约为1.2t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环境影响报告表的主要结论 1、建设项目概况 根据市场调查，保定洁聪箱包配件制造有限公司投资40万元，建设箱包配件生产项目。建设项目位于保定白沟新城北环路南侧，中心点地理位置坐标为:东经116°0′40.43″，北纬39°07′59.63″。项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业。建设项目总占地面积为173m2，租用高艳英的部分已有闲置厂房进行建设，根据该地块土地证明，项目土地类型为工业用地。 通过环境影响分析表明，项目经采取相应的措施后，项目产生的废气可实现达标排放，噪声经治理后厂界达标，固体废物全部合理处置，对周围环境的环境影响较小；项目厂区平面布置紧凑合理、分区明确、场地利用系数较高，同时满足生产工艺流程合理通畅的要求，方便生产。厂区周围最近的环境敏感点为厂区东侧105m的在建小区，满足卫生防护距离的要求。此外，项目所在地不属于风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域。项目运营期各污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。从环保角度上讲，项目选址可行。 2、环境质量现状 (1)空气环境质量:根据监测报告，区域环境质量较好，其中SO2 1小时浓度在10 μg/m3～ 92μg/m3之间、24小时平均浓度在10μg/m3～59μg/m3之间，NO2的1小时浓度在11μg/m3～ 80μg/m3之间、24小时平均浓度在 17μg/m3～ 36μg/m3之间， 上述现状监测因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；PM1024小时平均浓度在0.16mg/m3 ～0.185 mg/m3 之间，超标率为100%，最大超标倍数1.23.超过《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)二级标准限值要求，这是由于PM10监测时间段瞬时扬尘较为严重，导致PM10超标。 (2)地下水环境质量:根据检测报告，5个监测点位的各项监测因子均未出现超标现象，均可满足《地下水质量标准) (GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。 （3)声环境质量:项目所在区域声环境主要受工业噪声、交通噪声影响，区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 评价区域内无珍稀濒危野生动植物分布。

续表四

3、工程分析结论 (1)废气 项目在出板工位和吸塑工位上方安装集气罩(共7个)，废气经集气罩收集后通过管道进入一套共用的“低温等离子+UV光氧催化一体机”废气处理装置， 处理后经一根15m排气筒排放。在粉碎机上方安装1个集气罩，收集的废气引至1套布袋除尘器，处理后的废气由1根与出板工序、吸塑工序共用的15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放能达到河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工大气污染物排放浓度限值要求的50%及表2其他企业边界非甲烷总烃浓度限值，不会对周围大气环境产生明显影响。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准( 排放速率标准按50%执行)及表2无组织排放监控浓度限值，不会对周围大气环境产生明显影响。 (2)废水 项目出板机冷却用水循环使用，定期补充，补充水全部耗损，不外排。项目废水主要为职工盥洗废水，经防渗化粪池处理后，预计废水中的污染物COD、SS、氨氮的排放浓度和排放量分别为300mg/L、140mg/L、25mg/L和0.029t/a、0.013t/a、0.002t/a，可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4中的三级标准，同时满足保定白沟新城污水处理厂进水水质要求，最终经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂进一步处理，不会对周围水环境产生明显影响。 (3)噪声 项目噪声源主要为生产设备及引风机运行时产生的机械噪声，噪声级约为75-85dB(A)，项目经选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 (4)固废 项目固废主要包括锯边工序、冲孔工序产生边角料、检验工序产生的残次品，布袋除尘器的除尘灰及职工生活产生生活垃圾。其中边角料、检验工序残次品经破碎后全部回用于生产；除尘灰属于一般固废， 由当地环卫部门统一清运；生活垃圾经分类收集后， 由当地环卫部门统一清运。

续表四

4、环境影响分析结论 运营期废气经过治理后，可实现达标排放，不会对周围环境空气产生明显影响。 项目废水主要为职工盥洗废水，经化粪池处理后与其它污水一并经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂集中处置，不会对周围水环境产生明显影响。 项目运营期采取有效的隔声降噪措施后，厂界噪声能够维持现有水平，区域声环境能够维持现有水平。 项目所有固废均妥善处置，不会对当地的景观和生态环境造成污染影响。 5、污染防治可行性分析结论 项目采取的各项污染治理工艺成熟、可靠，可保证污染物达标排放，满足总量控制要求，污染防治措施可行。 6、污染物排放总量控制分析结论 本项目主要污染物排放总量控制指标建议值按预测值下达，即COD 0t/a,氨氮Ot/a, SO2 0t/a, NOx 0t/a, 非甲烷总烃0.1t/a、颗粒物0.009t/a。 二、审批部门审批决定 （一）该项目报告表编制规范，内容较全面，拟采取的环保措施可行，结论明确，同意作为保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目建设和环境管理依据。 （二）建设项目位于保定白沟新城北环路南侧，中心点地理位置坐标为：东经116° 0′40.43″，北纬39°07′59.63″。项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业，生产车间距东侧在建住宅小区最近距离为105m。 （三）项目总投资40万元，环保投资8万元。建设项目总占地面积为173m2，项目劳动定员8人，年工作日300天，8小时工作制，每天一班。主要生产设备包括：出板机1台、吸塑机6台、锯边机2台、冲孔机2台、搅拌机1台、粉碎机1台。年产箱包壳65万个。项目冬季采暖使用电能。 （四）你单位要认真落实该项目环境影响报告表中规定的各项污染防治措施。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足保定白沟新城污水处理厂进水标准；出板工序、吸塑工序产生的非甲烷总烃(有组织)经集气罩+1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”+1根15m高排气筒”外排，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322 -2016)表1有机化工业

续表四

排放标准的50%；非甲烷总烃(无组织)排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》表2其他企业边界非甲烷总烃浓度限值；破碎工序产生的颗粒物(有组织)经“1 个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒”外排，满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准(排放速率标准按50%执行)；颗粒物(无组织)排放满足《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )表2无组织排放监控浓度限值；噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。下脚料、残次品经破碎后全部回用于生产，除尘灰、生活垃圾定期交由环卫部门统一处置。 （五）同意报告表中给出的污染物排放总量。总量控制值为COD 0t/a，氨氮0t/a, SO2 0t/a, NOx 0t/a, 非甲烷总烃0.1 t/a,颗粒物0.009t/a。 （六）本项目建成后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入使用；建设单位应在建设项目建成后应进行建设项目配套环境保护设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。 （七）项目的日常管理由保定市环保局白沟新城分局监察大队负责。 保定市环境保护局白沟新城分局 2018年1月16日

续表四

“三同时”验收一览表执行情况 类别 防治对象 防治措施 验收标准 执行情况 废气 颗粒物 粉碎机上方安装1个集气罩后再经引风机引至1套布袋除尘器，处理后的废气由1根与出板工序、吸塑工序共用的15m高排气筒排放。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（排放速率标准按50%执行）及表2无组织排放监控浓度限值 破碎机密闭，产生的废气经引风机引至1套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放，未经收集的废气通过无组织方式进行排放。经监测，颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（排放速率标准按50%执行）及无组织排放监控浓度限值要求。 非甲烷总烃 出板工位（1个）、吸塑工位（6个）上方设分别集气罩，经收集后引入1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”处理后，经1根15m排气筒排放。 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放浓度限值的50%及表2其他企业边界非甲烷总烃浓度限值。 出板工序、吸塑工序产生的废气经各自集气罩收集后，进入1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”进行处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放，未经收集的废气通过无组织方式进行排放。经监测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放浓度限值要求，但非甲烷总烃去除效率未达标，故加测车间门口无组织排放有机废气，经监测，车间门口排放的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，最大排放浓度均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求；无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大排放浓度达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后，最终经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂进一步处理 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足保定白沟新城污水处理厂进水水质要求。 生活污水经沉淀池处理后，经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂进行处理。经监测，污染物排放排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足保定白沟新城污水处理厂进水水质要求。

续表四

| 续“三同时”验收一览表执行情况 类别 防治对象 防治措施 验收标准 执行情况 噪声 噪声 各种生产设备均在车间内进行，通过选用低噪声设备，采取设备基础减振，建筑隔声后，再经距离衰减、绿化吸收等 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 生产设备安置在生产车间内，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。经监测，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 固体废物 边角料、残次品 经破碎后全部回用于生产 全部得到妥善处置 | 边角料、残次品破碎后全部回用于生产。 除尘灰 属于一般固废，由当地环卫部门统一清运 除尘灰由当地环卫部门收集后统一清运。 生活垃圾 经分类收集后，由当地环卫部门统一清运 生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

续表四

| 审批意见落实情况表 序号 审批意见 落实情况 11 建设项目位于保定白沟新城北环路南侧，中心点地理位置坐标为：东经116° 0′40.43″，北纬39°07′59.63″。项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业，生产车间距东侧在建住宅小区最近距离为105m。 项目建设地点、周围环境与审批意见一致。 | 22 项目总投资40万元，环保投资8万元。建设项目总占地面积为173m2，项目劳动定员8人，年工作日300天，8小时工作制，每天一班。主要生产设备包括：出板机1台、吸塑机6台、锯边机2台、冲孔机2台、搅拌机1台、粉碎机1台。年产箱包壳65万个。项目冬季采暖使用电能。 项目总投资、环保投资、占地面积、劳动定员、工作制度、生产设备、产能及采暖方式均与审批意见一致。 33 废水：生活污水经化粪池处理后排入市政管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，并满足保定白沟新城污水处理厂进水标准； 生活污水经沉淀池处理后，经市政污水管网排入保定白沟新城污水处理厂进行处理。经监测，污染物排放排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足保定白沟新城污水处理厂进水水质要求。 44 废气：出板工序、吸塑工序产生的非甲烷总烃(有组织)经集气罩+1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”+1根15m高排气筒”外排，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322 -2016)表1有机化工业排放标准的50%；非甲烷总烃(无组织)排放满足《工业企业挥发性有机物排放标准》表2其他企业边界非甲烷总烃浓度限值；破碎工序产生的颗粒物(有组织)经“1 个集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒”外排，满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准(排放速率标准按50%执行)；颗粒物(无组织)排放满足《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )表2无组织排放监控浓度限值； 出板工序、吸塑工序产生的废气经各自集气罩收集后，进入1套“低温等离子+UV光氧催化一体机”进行处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放，未经收集的废气通过无组织方式进行排放。经监测，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放浓度达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放浓度限值要求，但非甲烷总烃去除效率未达标，故加测车间门口无组织排放有机废气，经监测，车间门口排放的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，最大排放浓度均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求；无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大排放浓度达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。 破碎机密闭，产生的废气经引风机引至1套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15米高排气筒排放，未经收集的废气通过无组织方式进行排放。经监测，颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（排放速率标准严格50%执行）及无组织排放监控浓度限值要求。 |
| --- | --- |

续表四

审批意见落实情况表 序号 审批意见 落实情况 5 噪声：噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。 生产设备安置在生产车间内，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声。经监测，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 6 下脚料、残次品经破碎后全部回用于生产，除尘灰、生活垃圾定期交由环卫部门统一处置。 下脚料、残次品经破碎后全部回用于生产，除尘灰、生活垃圾定期交由环卫部门统一处置。 7 本项目污染物排放总量排放建议指标为:COD 0t/a，氨氮0t/a，S02 0t/a，NOx 0t/a，非甲烷总烃0.1t/a，颗粒物0.009t/a。 项目污染物排放总量为：COD 0t/a，氨氮0t/a，S02 0t/a，NOx 0t/a，非甲烷总烃0.03t/a，颗粒物0.003t/a。达到总量控制指标要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收监测有邢台新环环境检测服务有限公司进行监测，本公司具有相关项目的检测资质。 表3 检测方法 序号 检测项目 检测方法 1 无组织废气 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 2 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 3 苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010 4 甲苯 5 二甲苯 6 有组织废气 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 7 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017 8 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 9 苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法HJ584-2010 10 甲苯 11 二甲苯 11 废水 pH 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 12 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 13 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 14 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 15 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 16 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 17 噪声 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

续表五

表4 仪器检定/校准情况 序号 仪器名称 设备型号 设备编号 检定单位 证书编号 到期日期 1 全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C XHYQ114-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH18-13267 2019.08.05 XHYQ114-2 HYHH18-13268 2019.08.05 2 双路烟气采样器 ZR-3710 XHYQ086-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH19-JZ01585 2020.3.05 XHYQ086-2 HYHH19-JZ01586 2020.3.05 3 气相色谱仪 GC9790II XHYQ017-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH18-52026 2020.11.26 XHYQ017-2 HYHH18-00576 2020.4.15 4 空气/智能TSP综合采样器 2050 XHYQ003-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH18-51980 HYHH18-JZ51507 2019.11.26 XHYQ003-2 HYHH18-51977 HYHH18-JZ51505 2019.11.26 XHYQ003-3 HYHH18-52061 HYHH18-JZ51582 2019.11.26 XHYQ003-4 HYHH18-52062 HYHH18-JZ51583 2019.11.26 5 轻便三杯风向风速表 DEM6 XHYQ117-1 河北省气象计量站 FS1905032 2020.5.19 6 声校准器 AWA6022A XHYQ118-1 河北省计量监督检测研究院 HFTA19-01417 2020.5.16 7 多功能声级计 AWA5688 XHYQ004-3 河北省计量监督检测研究院 HFTA19-01416 2020.5.16 8 电子天平 EX125DZH XHYQ089-1 邢台市计量测试所 LX20190495 2020.3.24 9 恒温恒湿间 SH-23D-C XHYQ102-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH18-JZ51579 2019.11.26 10 便携式pH计 PHBJ-260 XHYQ008-1 河北省计量监督检测研究院 HYHH18-52041 2019.11.26 11 可见分光光度计 721G XHYQ111-1 邢台市计量测试所 LH20190166 2020.5.13 12 紫外可见光分光光度计 T6 XHYQ012-1 邢台市计量测试所 LH20190164 2020.5.13 13 分析天平 BSA124S XHYQ013-1 邢台市计量测试所 LX20190494 2020.3.24

续表五

表5 人员资质情况 序号 姓名 上岗证编号 上岗证有效期 1 赵江昆 XTXH0030 2019.05.21-2025.05.20 2 高大庆 XTXH0027 2018.06.18-2024.06.17 3 张晓艳 XTXH0017 2018.03.20-2024.03.19 4 曹晓敏 XTXH0014 2018.01.15-2024.01.14 5 孔薇 XTXH0020 2018.03.20-2024.03.19 6 刘夏丽 XTXH0021 2018.03.20-2024.03.19 7 柳保芹 XTXH0007 2017.03.09-2023.03.19 8 吴立青 XTXH0029 2019.04.03-2025.04.02 9 李聪号 XTXH0018 2018.03.20-2024.03.19 10 杨武品 XTXH0011 2017.03.09-2023.03.19 表6废水质量控制（准确度）记录表 名称 单位 标准样品来源 批号 标准值 不确定度 测定值 评价 化学需氧量 mg/L 环境保护部标准样品研究所 2001124 104 5 103 合格 107 合格 总氮 mg/L 环境保护部标准样品研究所 203252 0.544 0.061 0.549 合格 总磷 mg/L 环境保护部标准样品研究所 203971 0.157 0.08 0.160 合格

续表五

表7废水质量控制（精密度）记录表 检测项目 样品编号 样品浓度 （mg/L） 均值 （mg/L） 相对偏 差(%) 判定 依据 是否合格 化学需氧量（mg/L） W-（1-1-1） 83 80 82 1.8 ≤15% 合格 W-（2-1-1） 80 83 82 1.8 ≤15% 合格 悬浮物 （mg/L） W-（1-1-1） 59 59 59 0 ≤10% 合格 氨氮 （mg/L） W-（1-1-1） 5.08 5.10 5.09 0.2 ≤10% 合格 总氮 （mg/L） W-（1-1-1） 12.1 12.3 12.2 0.8 ≤5% 合格 总磷 （mg/L） W-（1-1-1） 2.49 2.54 2.52 1.0 ≤5% 合格 表8 烟气监测校核质控表 序号 仪器 名称 设备型号 设备 编号 被校仪器示值（L/min） 校准装置示值（L/min） 示值误差（%） 允差（%） 结论 1 全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C XHYQ114-1 30.0 29.8 0.7 ±2.5 合格 XHYQ114-2 30.0 30.1 -0.3 ±2.5 合格 2 空气/智能TSP综合采样器 2050 XHYQ003-1 0.5 0.492 1.6 ±2.5 合格 XHYQ003-2 0.5 0.504 -0.8 ±2.5 合格 XHYQ003-3 0.5 0.505 -1.0 ±2.5 合格 XHYQ003-4 0.5 0.498 0.4 ±2.5 合格 3 双路烟气采样器 ZR-3710 XHYQ086-1 0.5 0.504 -0.8 ±2.5 合格 XHYQ086-2 0.5 0.495 1.0 ±2.5 合格

续表五

表9废气质量控制（准确度）记录表 分析日期 名称 批号 标准值 测定值 相对误差 判定依据 评价 2019.7.7 总烃 40311064 2.16mg/m3 2.18mg/m3 0.9％ 不超过±10% 合格 甲烷 40311064 2.16mg/m3 2.17mg/m3 0.5％ 不超过±10% 合格 2019.7.8 总烃 40311064 2.70mg/m3 2.74mg/m3 1.5％ 不超过±10% 合格 甲烷 40311064 2.70mg/m3 2.69mg/m3 -0.4％ 不超过±10% 合格 表10 废气质量控制（精密度）记录表 检测项目 样品编号 样品浓度 均值 相对偏 差(%) 判定 依据 是否合格 非甲烷 总烃 （mg/m3） （1-6-3）-NMHC 1.85 1.87 1.86 0.5 ≤15% 合格 （1-3-3）-NMHC 0.69 0.71 0.70 1.4 ≤20% 合格 （1-4-3）-NMHC 1.34 1.30 1.32 1.5 ≤20% 合格 （2-6-3）-NMHC 1.88 1.89 1.88 0.3 ≤15% 合格 （2-3-3）-NMHC 0.71 0.73 0.72 1.4 ≤20% 合格 （2-4-3）-NMHC 1.17 1.16 1.16 0.4 ≤20% 合格 表11 噪声仪器校验表 校准日期 校准声压级（94.0dB（A）） 备注 测量前 测量后 差值 测量前、后校准声级差值小于0.5dB（A） 2019.3.18 93.8 94.0 0.2 2019.3.19 93.8 93.8 0

表六

验收监测内容： 废气检测点位、项目及频次 ①无组织排放废气检测 表12无组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置 检测内容 检测频次 厂界下风向布设3个检测点位（○1#、○2#、○3#）；车间门口布设1个检测点位（○4#） （○1#、○2#、○3#）颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯；（○4#）非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 检测2天，每天每个点位检测3次 ②有组织排放废气检测 表13 有组织排放废气检测点位、项目及频次 检测位置 检测内容 检测频次 出板、吸塑工序废气治理设施进口◎5#、 出板、吸塑工序废气治理设施出口◎6#、 破碎工序废气治理设施进口◎7#、 破碎工序废气治理设施出口◎8#、 (◎5#、◎6#)非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯；（◎7#、◎8#）颗粒物 检测2天，每天每个点位检测3次 二、噪声检测点位、项目及频次 ①厂界噪声 表14 噪声检测点位、项目及频次 检测位置 检测内容 检测频次 厂界四周最大声源处各布设1个 检测点位 连续等效A声级，Leq(A) 检测2天，每天昼间 检测1次 ②敏感点噪声 本项目为厂中厂布置，项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业，北侧隔企业为北环路，车间距西南方向130m处为白沟新城许庄村安置区，东侧距在建住宅小区最近距离为105m，因本项目与敏感点之间均有其他企业，因此本次验收未对敏感点噪声未进行监测（见图7）。

表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2019.7.6 | 颗粒物 | ○1# | 0.335 | 0.355 | 0.363 | GB16297-1996表2无组 织排放监控浓度限值 1.0 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.330 | 0.345 | 0.352 |  |  |
|  |  |  | ○3# | 0.342 | 0.363 | 0.338 |  |  |
|  | 2019.7.7 |  | ○1# | 0.353 | 0.333 | 0.340 |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.332 | 0.358 | 0.360 |  |  |
|  |  |  | ○3# | 0.347 | 0.338 | 0.353 |  |  |
|  | 2019.7.6 | 非甲烷总烃 | ○1# | 0.73 | 0.68 | 0.82 | DB13/2322-2016表2其 他企业 2.0 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.89 | 0.70 | 0.75 |  |  |
|  |  |  | ○3# | 0.87 | 0.76 | 0.70 |  |  |
|  | 2019.7.7 |  | ○1# | 0.62 | 0.76 | 0.79 |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | 0.70 | 0.81 | 0.75 |  |  |
|  |  |  | ○3# | 0.75 | 0.89 | 0.72 |  |  |

续表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2019.7.6 | 苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其 他企业 0.1 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2019.7.7 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2019.7.6 | 甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其 他企业 0.6 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2019.7.7 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |

表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 无组织 排放 | 2019.7.6 | 二甲苯 | ○1# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表2其 他企业 0.2 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2019.7.7 |  | ○1# | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  |  | ○2# | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | ○3# | ND | ND | ND |  |  |
| 车间门口 | 2019.7.6 | 非甲烷总烃 | ○4# | 1.26 | 1.05 | 1.32 | DB13/2322-2016表3 4.0 mg/m3 | 达标 |
|  | 2019.7.7 |  | ○4# | 1.39 | 1.22 | 1.16 |  |  |
|  | 2019.7.6 | 苯 | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3 0.4 mg/m3 | 达标 |
|  | 2019.7.7 |  | ○4# | ND | ND | ND |  |  |
|  | 2019.7.6 | 甲苯 | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3 1.0 mg/m3 | 达标 |
|  | 2019.7.7 |  | ○4# | ND | ND | ND |  |  |

表七、废气监测结果

| 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 车间门口 | 2019.7.6 | 二甲苯 | ○4# | ND | ND | ND | DB13/2322-2016表3 1.2 mg/m3 | 达标 |
|  | 2019.7.7 |  | ○4# | ND | ND | ND |  | 达标 |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 |  |
| 出板、吸塑工序废气处理设施进口◎5# | 2019.7.6 | 排气量 | m3/h | 5763 | 5901 | 5831 | / |  | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 3.03 | 2.75 | 2.84 | / | / | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
| 出板、吸塑工序废气处理设施出口排气筒上 ◎6# | 2019.7.6 | 排气量 | m3/h | 7005 | 7156 | 7132 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.96 | 1.80 | 1.86 | / | ≤40 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 去除效率% | 21% | 21% | 20% | 20% | ＞90% | 未达标 |
|  |  | 苯 | m3/h | ND | ND | ND | / | ≤2 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | m3/h | ND | ND | ND | / | / | 达标 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤15 mg/m3 | 达标 |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 |  |
| 出板、吸塑工序废气处理设施进口◎5# | 2019.7.7 | 排气量 | m3/h | 5953 | 5871 | 5923 | / |  | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.83 | 2.92 | 2.80 | / | / | / |
|  |  | 苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  |  | 二甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
| 出板、吸塑工序废气处理设施出口排气筒上 ◎6# | 2019.7.7 | 排气量 | m3/h | 7156 | 6980 | 7192 | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.92 | 1.79 | 1.88 | / | ≤40 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 去除效率% | 23% | 27% | 18% | 18% | ＞90% | 未达标 |
|  |  | 苯 | m3/h | ND | ND | ND | / | ≤2 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | 达标 |
|  |  | 二甲苯 | m3/h | ND | ND | ND | / | / | 达标 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤15 mg/m3 | 达标 |

续表七、废气监测结果

| 检测位置 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 去除效率（%） | （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |  |
| 破碎工序废气处理设施进口◎7# | 2019.7.6 | 排气量 | m3/h | 1307 | 1381 | 1432 | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | / | / | / |
| 破碎工序废气处理设施后排气筒上◎8# | 2019.7.6 | 排气量 | m3/h | 1682 | 1730 | 1798 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 81% | 120 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0044 | 0.0040 | 0.0050 |  | 1.75kg/h | 达标 |
| 破碎工序废气处理设施进口◎7# | 2019.7.7 | 排气量 | m3/h | 1381 | 1450 | 1361 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | / | / | / |
| 破碎工序废气处理设施后排气筒上◎8# | 2019.7.7 | 排气量 | m3/h | 1730 | 1648 | 1750 | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m3 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 83% | 120 mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0043 | 0.0036 | 0.0047 |  | 1.75kg/h | 达标 |

总量控制计算过程：污染物排放总量=排放速率×年运行时间×10-3（t/a）

企业年生产300天，每天工作8小时，年运行时间2400h（破碎工序年运行600h），该企业污染物排放量为：

排气量：1808.2×104m3/a

颗粒物：0.003t/a；非甲烷总烃：0.03t/a

续表七、噪声及工况监测结果

| 噪声监测点位布设（示意图）及监测结果 | 检测期间，2019.7.6，昼间:天气多云，北风2.9m/s； 2019.7.7，昼间:天气多云，北风1.4m/s。 ▲为厂界噪声监测点位；○为无组织排放监测点位 图7 厂界噪声及无组织排放监测点位示意图 项目噪声： 单位：dB(A) 点位 时间 ▲Z2 ▲Z3 ▲Z4 ▲Z5 GB12348-2008 达标 情况 2类 2019.7.6 昼间 55.6 57.1 55.2 55.1 60 达标 2019.7.7 昼间 57.3 56.7 54.6 56.8 |
| --- | --- |
| 验收监测期间工况记录 | 表15 检测工况调查结果 检测日期 产品名称 设计产量 实际产量 生产负荷 2019.7.6 箱包壳 65万个/a， 折合2166/d 2160个/d 99% 2019.7.7 箱包壳 65万个/a， 折合2166/d 2160个/d 99% 检测期间，该企业生产正常，生产负荷达到99%，满足验收检测技术规范要求。 企业年运行2400h。 |

表八

验收监测结论： 受保定洁聪箱包配件制造有限公司的委托，邢台新环环境检测服务有限公司于2019年7月6日、7日对保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目进行了验收监测，验收监测期间，该企业各工序正常生产，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。通过现场调查及采样监测得出如下结论： 1、废气 经检测，出板、吸塑工序产生的有机废气中，非甲烷总烃最大排放浓度为1.96mg/m3、最低去除效率为18%，苯、甲苯、二甲苯均未检出，其中非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯排放浓度最大值均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准要求，但非甲烷总烃最低去除效率未达到标准要求，故加测车间门口无组织排放，经监测，非甲烷总烃最大排放浓度为1.39mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，排放浓度均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求；破碎工序产生的颗粒物最大排放浓度为2.8mg/m3，最大排放速率为0.0050kg/h，均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 厂界下风向无组织排放颗粒物最大排放浓度为0.363 mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃最大排放浓度为0.89 mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均未检出，均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。 2、废水 经检测，厂区污水总排口中7种污染物的日均排放浓度值及范围分别为COD： 84mg/L、86mg/L，SS：58mg/L、57mg/L，pH：7.09-7.23、7.15-7.37，氨氮：5.52mg/L、5.58mg/L，总氮：11.8mg/L、12.3mg/L，总磷：2.49mg/L、2.50mg/L。pH、COD、SS各项目排放浓度及范围均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，即pH6-9、SS≤400mg/L、COD≤500mg/L；同时pH、COD、SS、氨氮各项目排放浓度及范围均达到保定市白沟新城污水处理厂进水水质要求，即pH6-9、SS≤150mg/L、COD≤350mg/L、氨氮≤45mg/L。

表八

3、噪声 经检测，该企厂界昼间噪声值范围为54.6～57.3 dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求； 本项目为厂中厂布置，项目东侧、南侧、西侧、北侧均为企业，北侧隔企业为北环路，车间距西南方向130m处为白沟新城许庄村安置区，东侧距在建住宅小区最近距离为105m，因本项目与敏感点之间均有其他企业，因此本次验收未对敏感点噪声进行监测（见图7）。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要包括锯边工序、冲孔工序产生的边角料、检验工序产生的残次品、布袋除尘器除尘灰及职工生活垃圾。其中边角料、残次品年产生量约为10t/a，经破碎后全部回用于生产；除尘灰年产生量约为0.01t/a，属于一般固废，由当地环卫部门统一清运；生活垃圾年产生量约为1.2t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。 5、卫生防护距离 本项目卫生防护距离为50米，在此卫生防护距离范围内，未建设学校、医院、居民等环境敏感点。 6、总量控制指标 企业年生产300天，每天工作8小时，年运行时间2400h（破碎工序年运行600h），该企业污染物排放量为： 排气量：1808.2×104m3/a 颗粒物：0.003t/a；非甲烷总烃：0.03t/a 本项目废水全部为生活污水，在保定白沟新城污水处理厂收水范围内，COD、氨氮污染物排放总量纳入保定白沟新城污水处理厂总量削减，区域内污染物总量不增加。 项目生产用采用电加热，办公室采暖采用空调、电暖气，未建燃煤、燃气设施。所以达到本项目总量控制指标要求，即：COD:0t/a；氨氮:0t/a；NOx:0t/a；颗粒物:0.009t/a；S02:0t/a； 非甲烷总烃:0.1t/a。

续表八

7、结论 综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准及总量控制指标要求；卫生防护距离也达到环评要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                   填表人（签字）：            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 保定洁聪箱包配件制造有限公司箱包配件生产项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 保定白沟新城北环路南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) | 其他塑料制品制造C2929 | 建设性质 | 新建 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产箱包壳65万个 | 实际生产能力 | 年产箱包壳65万个 | 环评单位 | 保定新创环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 保定市环境保护局白沟新城分局 | 审批文号 | 保白环表[2018]5号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018.3 | 竣工日期 | 2019.6 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 保定洁聪箱包配件制造有限公司 | 环保设施监测单位 | 邢台新环检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算（万元） | 40 | 环保投资总概算(万元) | 8 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 实际总投资（万元） | 40 | 实际环保投资 (万元) | 8 | 所占比例(%） | 20 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理(万元) | 1.5 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元 ） | 0 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时间 | 2400h |
| 运营单位 | 保定洁聪箱包配件制造有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 1808.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 2.8 | 120 | 0.013 | 0.010 | 0.003 | 0.009 |  | 0.003 | 0.009 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.96 | 40 | 0.037 | 0.007 | 0.03 | 0.1 |  | 0.03 | 0.1 |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

0.08m3/d

化粪池

职工生活用水

冷却水

0.4m3/d

0.1m3/d

新鲜水0.5m3/d

吸塑

0.32m3/d

边角料、噪声

白沟新城污水处理厂

噪声、废气

冷却水冷却

冲孔

搅拌

废料（边角料、残次品）

破碎

ABS

1475增韧剂

回用于挤出工序

废气、噪声

残次品

◎7#

◎5#

出板、吸塑工序、抽真空废气

低温等离子+UV光氧催化一体机

1根15米高排气筒排放

◎6#

◎8#

破碎工序废气

布袋除尘器

1根15米高排气筒排放

130m

破碎工序排气筒

吸塑工序集气罩

保定白沟新城污水处理厂

市政管网

沉淀池

生活污水

★

15米高排气筒

吸塑工序集气罩

UV光氧催化一体机

密闭粉碎间

出板工序集气罩

吸塑工序集气罩

吸塑工序集气罩

吸塑工序集气罩

成品

检验

出板

0.1m3/d

企业

○2#

○3#

○4#

企业

▲Z4

安置区

布袋除尘器

低温等离子+UV光氧催化一体机

▲Z3

企业

企业

破碎间

103m

锯边

噪声

生产

车间

在建小区

循环水3m3/d

兴隆大街

▲Z2

○1#

▲Z5

北环路

部分产品覆膜

15米高排气筒

布袋除尘器

出板、吸塑工序排气筒